| Laboratorní cvičení z fyziky |
| --- |
| Jméno: Jan Kozák | Třída: 7.C |
| Školní rok: 2008 / 2009 | Škola: Gymnázium Dr. E. Holuba; Holice |
|  | Odevzdáno: 8. 4. 2009 |
| Téma: Příklady na střídavý proud 316. Po dobu 0,6 s bylo na cívce o indukčnosti 0,12 H stálé napětí 0,3 V. Určete velikost změny proudu v cívce za uvedenou dobu. t = 0,6 s L = 0,12 H Ui = 0,3 V ∆I = ? (A) Ui = ∆I × L / ∆t ∆I = Ui × ∆t / L = 0,3 × 0,6 / 0,12 A =1,5 A 322. Na části obvodu, kterým prochází střídavý proud, je okamžité napětí u = Um × sin (ω × t + π / 6). V čase T / 12 má okamžité napětí hodnotu 10 V. Určete amplitudu napětí, úhlovou frekvenci a frekvenci střídavého proudu, jestliže jeho amplituda je 10 ms. Nakreslete časový diagram střídavého napětí. u = Um × sin (ω × t + π / 6) t = 1 / 12 T u = 10 V T = 10 ms Um = ? (V) ω = ? (rad×s-1) f = ? (Hz) u = Um × sin (2×π×t / T + π / 6) Um = 2u / √3 = 20 / √3 V = 11,5 V F = 1 / T = 100 Hz ω = 2×π×f = 6,3 × 102 rad×s-1 325. Na obrázku jsou časové diagramy střídavého napětí (ve voltech) a proudu (v ampérech). Frekvence střídavého napětí je 50 Hz. Určete fázový rozdíl obou veličin a napište rovnice pro okamžité hodnoty napětí a proudu. f = 50 Hz u = ? (V) i = ? (A) fázový rozdíl (U-I) = 0,0025 s Um = 75 V u = 75 sin (ωt) i = 2sin (ωt - π / 4) ω = 2πf = 100π u = 75 sin (100πt) V i = 2 sin (100πt) A 330. Cívka o zanedbatelně malém odporu je zapojena do obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. Při napětí 24 V prochází cívkou proud 0,5 A. Určete indukčnost cívky. f = 50 Hz V = 24 V I = 0,5 A L = ? (H) L= Um / Im / 2πf H =U / I / 2πf H =24 / 0,5 / 100π H=0,48π H 336. Kondenzátor o kapacitě 4,0 μF je připojen do obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz. Jakou indukčnost by musela musela mít cívka, která by v obvodu střídavého proudu měla induktanci stejné hodnoty jakou má kapacitance kondenzátoru? C = 4 μF F = 50 Hz L = ? (H) Xc = XL Xc = XL = 1 / 2πfC = 2πfL L =1 / 2πf2πfC H = 25 H |